Два генеральных противоречия в развитии ТС:

1. Если убрать недостаток из ТС, то уменьшается ГПФ данной ТС, если увеличить ГПФ, то появляется недостаток в ТС.

Это противоречие встречается,  как правило, в ИЗ на усовершенствование ТС.

Мини-задачи.

Формулировка цели изобретения: с целью исключения...

ИЗ I типа: Q → 0; F → max

2. Если добавить ПФ в ТС, то увеличивается МГЭ данной ТС, если уменьшить МГЭ, то исчезает ПФ из ТС.

Это противоречие встречается,  как правило,  в ИЗ на синтез новых ПС или ТС.

Макси-задачи.

Формулировка цели изобретения: с целью повышения...

ИЗ II типа: МГЭ → 0; Fn → max

4 класса задач:

1 - увеличение ГПФ без появления Q (недостатка)

2 - исключение Q без уменьшения ГПФ

3 - увеличение ГПФ без увеличения МГЭ

- подзадача: синтез новой ПФ (без ТС)

4 - уменьшение МГЭ без уменьшения ГПФ (или количества ПФ)

- подзадача: уменьшение МГЭ (до нуля) при передаче ПФ другим ТС

Два типа генеральных противоречий в развитии ТС, 4 класса ИЗ.

СХЕМА ВХОДНОГО БЛОКА

| I(S) = lim | F ----- МГЭ | Полезность = ------------------------------ Плата за полезность |
| --- | --- | --- |

Выигрыш - приращение результатов общественного труда.

Проигрыш - расход результатов общественного труда.

Основной принцип ТРИЗ (для задач 1-го типа): получить Полезность при минимальной плате за нее,  т.е. получить прибавку в результатах общественного труда без его расхода.

Соотношение "выигрыш/проигрыш" - критерий ценности  изобретений для общества.

Уровни решения ИЗ - показатель эвристической  силы  решения, это не всегда совпадает с ценностью изобретения.

Для задач  2-го  типа  (решений  4-5  уровней) чаще всего складывается обратная ситуация.  Затраты на освоение и  производство нового изделия возрастают из-за усложнения технологии, конструкции, применения более дорогостоящих и  труднообрабатываемых материалов.  Спустя некоторое время затраты компенсируются существенно возросшей эффективностью общественного производства.

# Text boxes

убрать Q

Q(0

увеличить ГПФ

Ф(max

уменьшить МГЭ

МГЭ(0

добавить

новую ПФ

р а з в е р т ы в а н и е (sinthesis)

с в е р т ы в а н и е (trimming)

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

все

ОК

что-то

плохо

все

ОК

что-то

плохо

все

ОК

что-то

плохо

все

ОК

что-то

плохо

КЗ

ИЗ

КЗ

ИЗ

КЗ

ИЗ

КЗ

ИЗ

убрать

ПС, В с Q

или

синтез

новой ПС

передача ПФ соседним

ТС, ПС, В

(переход в НС)

передача

ПФ из НС в ТС, из

ТС в ПС,

из ПС в В

(ИВ)

технические системы

знаете ли вы как это сделать?

если да, то при этом в ТС становится

добавить

ПС, В

с ПФ

добавить

ПС, В

с ПФ

или

синтез

новой ПС

ТП-1,2:

убрать,

изменить,

при этом

появл. Q

ТП-1,2:

добавить

изменить,

при этом

увеличив.

МГЭ

ТП-1,2:

добавить

изменить,

при этом

уменьш.

ГПФ

ТП-1,2:

добавить

изменить,

при этом

увеличив. МГЭ